Уведомление

о планируемой деятельности по объекту «Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в агрогородке Зароново Витебского района»

Планируемая деятельность Подготовка питьевой воды (обезжелезивание).

Заказчик планируемой деятельности Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Витрайкомхоз», Витебская обл., Витебский район, аг.Вороны, ул.Ленинская, д.70/4-1в тел.80212) 35 69 44, т/ф(80212) 35 69 22, эл. адрес vitvrk@mail.ru

Цели планируемой деятельности Улучшение качества питьевой воды в аг.Зароново.

Обоснование планируемой деятельности Повышенное содержание железа в исходной воде. Протокол лабораторного исследования воды питьевой № 211 от 04.08.2015г., 43 от 20.02.2015г.

Описание планируемой деятельности Планируется строительство станции обезжелезивания в районе артскважины № 28360/75 производительность станции обезжелезивания принята 6,5 м3/час. В качестве аналога в строительном проекте заложена комплектная контейнерная станция обезжелезивания марки «Кристалл-НК», изготавливаемая УП «Полимерконструкция» г.Витебск по ТУ BY 39015106.010-2007. Для обеспечения обратной промывки фильтров станции обезжелезивания в комплект поставки станции «Кристалл-НК» предусмотрена установка бака промывной воды. В комплект поставки станции обезжелезивания включены насосы второго подъема, обеспечивающие подачу воды потребителям по трассе водоводов, перекладка которых предусмотрена проектом «Капитальный ремонт системы водоснабжения с элементами модернизации н.п.Зароново Витебского района» (1-я очередь строительства) и в водонапорную башню объемом 50 м3, запроектированную в составе объекта «Капитальный ремонт системы водоснабжения с элементами модернизации н.п.Зароново Витебского района» (2-я очередь строительства).

Место размещения планируемой деятельности: Артезианская скважина 28360/75, расположенной на землях аг.Зароново, глубина скважины 66,0м

Сроки реализации планируемой деятельности: 2016-2017 год

Предполагаемый срок принятия решения в отношении  планируемой  деятельности

2016 год.

Характер возможного решения в отношении планируемой деятельности                 Положительное решение.

Сроки проведения оценки воздействия -2016 г.

Разработчик(и) оценки воздействия В соответствии с законодательством Республики Беларусь оценка воздействия не производится. В соответствии ПСД разработан раздел «Охрана окружающей среды». Проектировщик ООО «Экосервиспроект», г.Минск, ул. Шафарнянская,11, пом.16 т/ф (8017) 265 60 62

Сроки проведения  общественных  обсуждений  и консультаций 30 (тридцать)  календарных       дней со дня опубликования настоящего уведомления об общественных обсуждениях в газете Витебского района «Жыцце Прыдзвiння»

Место, где можно ознакомиться с разделом проекта (охрана окружающей среды): Витебский районный исполнительный комитет . г.Витебск, ул. Советской армии 3, каб. 39 тел. 66 64 37 http://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/

Замечания и предложения по разделу проекта (охрана окружающей среды) можно направить: Витебский районный исполнительный комитет . г.Витебск, ул. Советской армии 3, каб. 39         тел. 66 64 37 http://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить: Витебский районный исполнительный комитет . г.Витебск, ул. Советской армии 3, каб. 39 тел. 66 64 37 http://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/ в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях. В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены позднее.

Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.